## Slide 1: LEDs
kleben
löten
programmieren

## Slide 2: Hardware 1 - Papier

## Slide 3: Hardware 2 - Strom

## Slide 4: Software choose your enemy
Arduino IDE
C https://www.arduino.cc/
MicroPython
Python https://micropython.org/
WLED
Ready to use https://kno.wled.ge/

## Slide 5: Software Arduino
Arduino IDE kann auch für ESPs genutzt warden
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en /latest/installing.html
Libraries:
  FastLED http://fastled.io/
#include <FastLED.h>
#define LED_PIN 4
#define NUM_LEDS 16
#define BRIGHTNESS 5 // 0-255
#define LED_TYPE WS2812B
#define COLOR_ORDER GRB
CRGB leds[NUM_LEDS];
void setup() {
FastLED.addLeds <LED_TYPE, LED_PIN,
COLOR_ORDER>
(leds, NUM_LEDS)
.setCorrection( TypicalLEDStrip );
FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
}
int i = 0;
bool b = false;
CRGB color = CRGB::Red;
void loop() {
leds[i] = color;
FastLED.show();
i++;
if (i == NUM_LEDS) {
if (b) {
color = CRGB::Black;
} else {
color = CRGB::Green;
}
i=0;
b=!b;
}
delay(200);
}

## Slide 6: Software MicroPython
MicroPython Image auf den ESP flashen
  https://micropython.org /download /ESP8266_GENERIC/
Code live bearbeiten
  main.py
  z.B. Visual Studio Code mit Pymakr (Preview)
direkt ausführen
from machine import Pin, freq
from neopixel import NeoPixel
from sys import platform
import time
import math
import gc
numberOfLeds = 16
# pin 4 is also called D2
ledPin = Pin(4, Pin.OUT)
leds = NeoPixel(ledPin,
numberOfLeds)
def setAllTo(rgb):
for i in range(numberOfLeds):
leds[i] = (rgb)
leds.write()
setAllTo(255,0,0)
setAllTo(toRgb(h, s, v))

## Slide 7: Software WLED
WLED Image auf den ESP flashen
  Web Installer https://install.wled.me/ (z.B. Chromium)
mit WiFi “WLED-AP” verbinden
  pw = wled1234
http://4.3.2.1

## Slide 8: Farbräume
RGB (rot, grün, blau)
HSV (hue, saturation, value)

## Slide 9: Code / Stuff
https://github.com/irgendwienet/37c3-kidspace-leds